Проект

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И КОММУНИКАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

декабрь 2020 г.  №              					     г. Минск

Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации

автомобильного и городского электрического транспорта

На основании абзаца пятого части второй статьи 9 Закона Республики Беларусь от  23 июня 2008 г. № 356-З «Об охране труда», подпункта 7.1.5 пункта 7 Положения о Министерстве труда и социальной защиты Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1589, и подпункта 5.9 пункта 5 Положения о Министерстве  транспорта и коммуникаций Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 июля 2006 г. № 985, Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерство  транспорта и коммуникаций Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Утвердить Правила по охране труда при эксплуатации автомобильного и городского электрического транспорта (прилагаются).

2. Признать утратившими силу:

постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 4 декабря 2008 г. № 180/128  «Об утверждении Межотраслевых  правил по охране труда при эксплуатации автомобильного и городского электрического транспорта»;

постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 3 декабря 2014 г. № 103/40  «О внесении изменений и дополнений в постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 4 декабря 2008 г. № 180/128».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Министр труда и  социальной                       Министр  транспорта и                    социальной защиты                                        коммуникаций

| Республики Беларусь | Республики Беларусь |
| --- | --- |

И.А.Костевич                                                 А.Н.Авраменко

СОГЛАСОВАНО

Министерство жилищно-

коммунального хозяйства

Республики Беларусь

Министерство промышленности

Республики Беларусь

Министерство энергетики

Республики Беларусь

Министерство сельского хозяйства и

продовольствия Республики Беларусь

Министерство здравоохранения

Республики Беларусь

Брестский областной

исполнительный комитет

Витебский областной

исполнительный комитет

Гродненский областной

исполнительный комитет

Гомельский областной

исполнительный комитет

Минский областной

исполнительный комитет

Могилевский областной

исполнительный комитет

Минский городской

исполнительный комитет

УТВЕРЖДЕНО                                                                                              Постановление                                                                                               Министерства труда и                                                                                               социальной защиты                                                                                              Республики Беларусь и

Министерства транспорта и коммуникаций

Республики Беларусь

.12.2020  №

Правила

по охране труда при эксплуатации автомобильного и

городского электрического транспорта

ГЛАВА 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- Настоящие Правила по охране труда при эксплуатации автомобильного и городского электрического транспорта (далее – Правила) устанавливают требования по охране труда при эксплуатации автомобильного и городского электрического транспорта.

2. Для целей настоящих Правил используются термины и их определения в значениях, установленных Законом Республики Беларусь «Об охране труда», а также следующие термины и их определения:

автомобильный транспорт – легковые или грузовые автомобили, автобусы, прицепы и полуприцепы к автомобилям;

городской электрический транспорт – трамваи, троллейбусы, электробусы;

транспортные средства – автомобили, автобусы, прицепы и полуприцепы к автомобилям, трамваи, троллейбусы, электробусы;

эксплуатация транспортных средств – деятельность, осуществляемая при работе на транспортных средствах, выполнении работ по техническому обслуживанию, ремонту, уборке, мойке и хранению (стоянке) транспортных средств.

3. Требования по охране труда, содержащиеся в настоящих Правилах, направлены на обеспечение здоровых и безопасных условий труда работающих, и распространяются на работодателей независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющих деятельность по организации производства и труда, связанного с эксплуатацией транспортных средств (далее – работодатели).

4. При эксплуатации автомобильного и городского электрического транспорта должны соблюдаться требования настоящих Правил, других нормативных правовых актов, регулирующих требования в области охраны и условий труда, в том числе технических нормативных правовых актов, являющихся в соответствии с законодательными актами и постановлениями Правительства Республики Беларусь обязательными для соблюдения, технических регламентов Таможенного союза и Евразийского экономического союза, локальных правовых актов (далее, если не определено иное, – технические нормативные правовые акт).

5. Для создания безопасных условий труда и предупреждения профессиональных заболеваний, а также в целях охраны здоровья работающих, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда или на работах, где в соответствии с законодательством есть необходимость в оценке состояния здоровья работающего на предмет его годности (негодности) к выполнению отдельных видов работ, наниматель обеспечивает прохождение  предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) обязательных медицинских осмотров, а также внеочередных медицинских осмотров при ухудшении состояния здоровья в порядке, установленном законодательством.

6. Работодатели для создания безопасных условий труда работающих в порядке, установленном законодательством, обеспечивают:

разработку и принятие инструкций по охране труда;

проведение инструктажа по охране труда, стажировки, проверки знаний по вопросам охраны труда работающих;

подтверждение соответствующей группы по электробезопасности у работников, занятых эксплуатацией городского электрического транспорта;

проведение обязательного медицинского освидетельствования, обязательного медицинского переосвидетельствования, предрейсовый и иных медицинских обследований водителей;

прохождение работниками, занятыми на работах с повышенной опасностью, предсменного (перед началом работы, смены) медицинского осмотра либо освидетельствование на предмет нахождения в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;

выдачу работникам средств индивидуальной защиты и контроль за их применением. Работающие по гражданско-правовым договорам обеспечиваются средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами в соответствии с этими договорами;

7. Работодатели для обеспечения безопасного выполнения автомобильных перевозок пассажиров обязаны проводить инструктажи водителей по безопасности дорожного движения (вводный, предрейсовый, сезонный, специальный) и проверку навыков практического вождения транспортных средств.

8. Работодатель обязан требовать документы, подтверждающие прохождение работающими по гражданско-правовому договору подготовки (обучения), инструктажа, медицинского осмотра, если это необходимо для выполнения соответствующих видов работ.

9. Работодатель обязан обеспечивать безопасность при эксплуатации территории, капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, оборудования, ведении технологических процессов и применении в производстве материалов, химических веществ.

10. В случае применения материалов, технологической оснастки и технологического оборудования, выполнения работ, требования к безопасному выполнению которых не регламентированы Правилами, следует руководствоваться требованиями соответствующих нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов и требованиями технической документации, эксплуатационных документов организаций-изготовителей (далее - эксплуатационные документы).

При отсутствии в нормативных правовых актах, в том числе технических нормативных правовых актах, технической документации, эксплуатационных документах требований по охране труда работодатели принимают необходимые меры, обеспечивающие сохранение жизни, здоровья и работоспособности работающих, выполняющих работы, связанные с  эксплуатацией автомобильного и городского электрического транспорта.

11. При эксплуатации автомобильного и городского электрического транспорта и связанных с ним работ на работающих возможно воздействие следующих вредных и (или) опасных производственных факторов:

движущиеся транспортные средства и другие машины и механизмы, подвижные части технологического оборудования;

падающие предметы;

разрушение конструкций механизмов для подъема транспортных средств;

расположение рабочих мест вблизи перепада по высоте 1,3 м и более на расстоянии ближе 2 м от границы перепада по высоте в условиях отсутствия защитных ограждений;

повышенная загазованность и запыленность воздуха рабочей зоны;

повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;

повышенные уровни шума и вибрации на рабочих местах;

повышенная влажность воздуха;

повышенные уровни статического электричества;

повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;

токсичные и раздражающие химические вещества, проникающие в организм человека через органы дыхания, желудочно-кишечный тракт, кожные покровы и слизистые оболочки;

физические перегрузки;

нервно-психические перегрузки.

12. Работодатель при эксплуатации территории и расположенных на этой территории капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов обеспечивает соблюдение следующих общих требований, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 «О развитии предпринимательства»:

общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования;

общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования;

общих требований в области охраны окружающей среды к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования.

13. При организации рабочих мест, установлении, размещении и  эксплуатации технологического оборудования, инструмента и приспособлений работодатель обеспечивает соблюдение требований технического нормативного правового акта, устанавливающего общие требования по охране при организации труда работающих.

14. Технологическое оборудование, инструмент и приспособления должны соответствовать требованиям нормативных правовых актов, технических нормативных правовых актов, эксплуатационным документам и использоваться по назначению.

## ГЛАВА 2

ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ К ВЫЕЗДУ И ПОРЯДОК ИХ ДВИЖЕНИЯ ПО ТЕРРИТОРИИ МЕСТ ХРАНЕНИЯ (СТОЯНКИ) ИЛИ РЕМОНТА

15. Техническое состояние и укомплектованность транспортных средств, их узлов и агрегатов должны соответствовать требованиям нормативных правовых актов, настоящих Правил, технических нормативных правовых актов, а также эксплуатационным документам.

16. Транспортные средства подлежат оснащению первичными средствами пожаротушения в соответствии с Нормами оснащения транспортных средств первичными средствами пожаротушения, утвержденными постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям от 18 мая 2018 г. № 35.

17. Перед выездом в рейс водитель автомобиля должен быть ознакомлен с метеорологическими условиями по маршруту его движения и особенностями перевозимого груза.

При направлении водителя автомобиля в рейс продолжительностью более одних суток с ним проводится инструктаж по безопасности дорожного движения.

При направлении в рейс группы водителей на двух и более автомобилях на срок более двух суток работодателем из числа водителей автомобилей назначается уполномоченное лицо, ответственное за организацию охраны труда во время рейса. Указания этого лица в части соблюдения требований по охране труда должны выполняться всеми водителями данной группы.

18. При подготовке к выезду транспортное средство подлежит осмотру в установленном работодателем порядке уполномоченным должностным лицом  работодателя и водителем на предмет соответствия его технического состояния требованиям технических нормативных правовых актов, проверки его исправности, комплектности.

Для осмотра транспортного средства в темное время суток используются переносные электрические светильники с предохранительной сеткой напряжением не выше 12 В или электрический фонарь с автономным питанием.

19. Проверять техническое состояние транспортных средств и их агрегатов при выпуске на линию и возвращении с линии следует при заторможенных колесах с использованием стояночного тормоза и при выключенном двигателе. Исключение составляют случаи опробования тормозов транспортных средств.

20. Испытательные (обкаточные) стенды должны обеспечивать надежность крепления обкатываемых агрегатов, гидросистем, плотность и герметичность трубопроводов, подводящих топливо, масло, охлаждающую жидкость и отводящих отработавшие газы.

21. Испытание и опробование тормозов транспортного средства на ходу проводятся на площадках, размеры которых должны исключать возможность наезда транспортного средства на работающих и сооружения в случае неисправности тормозов.

22. Для регулировки тормозов транспортное средство должно быть остановлено, двигатель выключен. Пускать двигатель и трогать транспортное средство с места после регулировки тормозов разрешается только после того, как водитель убедится, что работники, производившие регулировку тормозов, находятся в безопасной зоне.

23. При испытании и опробовании тормозов транспортного средства на роликовом стенде должны быть приняты меры, исключающие самопроизвольное «выбрасывание» транспортного средства с роликов стенда.

24. Регулировка тормозов транспортного средства, установленного на роликовом стенде, должна производиться при выключенных стенде и двигателе транспортного средства.

Перед включением стенда и пуском двигателя необходимо убедиться, что работники, выполнявшие регулировку тормозов, находятся в безопасной зоне.

25. При вращающихся роликах роликового стенда запрещается:

въезд (выезд) транспортного средства и проход работников через роликовый стенд;

проведение на транспортном средстве, установленном на роликовом стенде, регулировочных работ, работ по техническому обслуживанию, а также работ по ремонту или настройке стенда.

26. Перед выездом электротранспорта на линию необходимо проверить ток утечки в порядке, установленном эксплуатационными документами. При превышении предельного значения тока утечки электротранспорт необходимо направить на ремонт.

27. На бортах автомобилей-самосвалов должна быть нанесена контрастной несмываемой краской надпись «Не работать без упора под поднятым кузовом!».

28. Внутренние стенки кузовов грузовых автомобилей, полуприцепов-рефрижераторов не должны иметь повреждений, которые могут привести к травмированию работающего.

29. При выезде транспортных средств с газовой топливной аппаратурой проводится осмотр и проверка герметичности и исправности газовой аппаратуры.

Герметичность соединений, газопроводов, клапанов газового редуктора проверяется с помощью специальных приборов или мыльной эмульсией.

30. При подготовке троллейбуса к выезду водитель троллейбуса должен проверить целостность штанговых канатов и их крепление к кольцам.

31. В троллейбусе натяжные пружины токоприемника должны быть отрегулированы таким образом, чтобы усилие нажатия токоприемника на высоте подвески контактного провода 5,8 м составляло 120-140 Н.

32. Разница в длине штанг токоприемника не должна превышать        100 мм.

33. К эксплуатации не допускаются троллейбусы, имеющие:

дефекты токоприемников, вызывающие сход токоприемных головок с контактных проводов;

наличие трещин, погнутостей и сквозных прожогов на штангах;

заедание в шарнирах токоприемников при перемещении штанг в горизонтальной или вертикальной плоскостях;

неисправность головок токоприемников;

неисправность приспособлений, предохраняющих от падения головки токоприемника при срыве со штанги, если это предусмотрено конструкцией;

неисправность или неправильное регулирование системы ограничения подъема и опускания штанг;

дефекты токоприемников, колец и изоляторов;

повреждение или отсутствие на крыше дорожки из электроизоляционного материала;

установку нестандартных контактных вставок;

неисправность штангоуловителей при их наличии;

нарушение работы тяговых двигателей, вспомогательных электрических машин, пускорегулирующей и защитной аппаратуры, вспомогательных цепей, аккумуляторной батареи;

отсутствие пломбирования ограничительных аппаратов защиты;

неработоспособность контрольно-измерительных приборов электрического оборудования;

заедание пусковой педали.

34. Перед запуском двигателя автомобиля необходимо убедиться, что он заторможен стояночным тормозом, а рычаг переключения передач поставлен в нейтральное положение (для транспортных средств с механической трансмиссией) или в положение «паркинг» (для транспортных средств с автоматической трансмиссией и вариаторами).

35. Пуск двигателя транспортного средства должен производиться при помощи стартера.

В исключительных случаях (неисправность стартера, пуск «холодного двигателя») пуск двигателя транспортного средства допускается производить с помощью пусковой рукоятки. При запуске  двигателя автомобиля с помощью пусковой рукоятки необходимо соблюдать следующие требования:

брать пусковую рукоятку рукой, не отделяя при этом большой палец от остальных пальцев руки;

поворачивать пусковую рукоятку снизу верх;

устанавливать позднее зажигание при ручной регулировке опережения зажигания.

При запуске двигателя автомобиля пусковой рукояткой не допускается:

применять рычаги либо иные приспособления для усиления воздействия на пусковую рукоятку;

осуществлять запуск двигателя транспортного средства путем его буксировки другим транспортным средством.

36. Лестницы, переходные мостики и рабочие площадки на транспортном средстве должны содержаться в исправном состоянии, своевременно очищаться от грязи, льда и снега. Рабочие площадки, находящиеся на высоте более 0,7 м, должны быть оборудованы исправным ограждением (перилами).

37. Движение транспортных средств по территории организации регулируется дорожными знаками в соответствии с требованиями Правил дорожного движения, утвержденных Указом Президента Республики Беларусь от 28 ноября 2005 г. № 551 «О мерах по повышению безопасности дорожного движения», других нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов.

Во время движения транспортных средств по территории организации (при обкатке, опробовании, перестановке и тому подобном) не допускается нахождение на нем лиц, не имеющих к этому прямого отношения.

38. Работы по сцепке трамвайных вагонов перед выпуском на линию должны обеспечивать безопасность работающих, осуществляющих маневровые работы, а также других лиц, находящихся на территории трамвайного парка.

39. Перед выпуском на линию трамвая водитель и уполномоченное должностное лицо обязаны проверить:

наличие наружных повреждений, пломб на стоп-кранах, устройств приведения в действие аварийных выходов;

состояние дверей, стекол, зеркал заднего вида, противосолнечных козырьков (шторок), люков, колесных пар, шунтов заземления и их крепление, покрытия пола, поручней и подножек, токоприемника;

исправность механического тормоза, рельсового тормоза, приборов освещения, световой и звуковой сигнализации, сцепных приборов, стеклоочистителей и стеклоомывателей, привода управления входными дверями, автоматических выключателей силовых цепей, компостеров;

укомплектованность трамвая необходимым инструментом, огнетушителями, противооткатными упорами, аптечкой первой помощи универсальной с набором необходимых лекарственных средств и изделий медицинского назначения, знаком аварийной остановки, комплектом плавких предохранителей, реверсивной рукояткой, ломиком для ручного перевода стрелок, буксировочной сцепкой, песком в песочницах.

40. Руководство сцепкой трамвайных вагонов и маневровыми работами осуществляет специально назначенное работодателем уполномоченное должностное лицо, при его отсутствии – диспетчер, осуществляющий руководство работающими, выполняющими сцепку трамвайных вагонов.

41. Маневровые работы на территории мест хранения (стоянки) или ремонта транспортных средств, в зонах расстановки транспортных средств вне этой территории производятся в порядке, определенном работодателем.

Маневровые работы производятся по распоряжению специально назначенного работодателем уполномоченного должностного лица (при его отсутствии - диспетчера) и должны осуществляться в соответствии с установленным работодателем схематическим планом расстановки транспортных средств.

42. Управление трамваем (троллейбусом, электробусом)  при маневровых работах осуществляется водителем трамвая (троллейбуса, электробуса), допущенным в установленном работодателем порядке к производству маневровых работ.

43. Передвижение (перемещение) трамваев (троллейбусов, электробусов) на осмотровых канавах или в ремонтных мастерских проводится под руководством руководителя работ, который обязан лично убедиться в отсутствии работающих в осмотровых канавах, на крыше  транспортных средств, лестнице, перронных подножках и других выступающих частях транспортных средств.

44. Передвижение и постановка на осмотровую канаву неисправного вагона трамвая, троллейбуса, электробуса разрешается его буксировкой другим исправным транспортным средством (машиной технической помощи) на жесткой сцепке.

45. При маневровых передвижениях трамвая (троллейбуса) в местах ремонта трамвайного пути или дорожного покрытия водителю трамвая (троллейбуса) необходимо проявлять повышенную внимательность и принимать меры для исключения наезда на работающих.

При выполнении маневровых работ в темное время суток разрешается включать фары только ближнего света, а при движении задним ходом необходимо включить звуковой сигнал.

46. Работающим, участвующим в маневровых работах, а также находящимся на территории мест хранения (стоянки) или ремонта транспортных средств во время движения трамвая (троллейбуса, электробуса) не разрешается:

проходить или стоять между трамвайными вагонами (троллейбусами, электробусами), опорами и иными сооружениями на междупутье;

входить в трамвайный вагон (троллейбус, электробус)  или выходить  из него, находиться на его крыше или стоять на подножке, находиться на пути его следования и непосредственно перед ним;

переходить через осмотровые (ремонтные) канавы, находиться в них;

ходить по трамвайным путям, стрелкам, крестовинам, садиться на трамвайные пути и находиться в проеме въездных ворот.

47. При производстве маневровых работ на территории мест хранения (стоянки) или ремонта трамваев работающий, осуществляющий  перевод стрелок, должен следить за движением трамвайных вагонов по соседним трамвайным путям, стоять лицом к встречному движению, следить за подаваемыми сигналами, а при приближении трамвайного вагона к стрелке на расстояние менее 15 м уйти с пути на безопасное расстояние (не менее 1,5 м от наружного рельса).

48. Перевод стрелок осуществляется в порядке, определяемом работодателем, и может быть разрешен водителям трамваев, допущенным к производству маневровых работ.

49. Не допускается производить маневровые работы с трамваем путем отрыва токоприемников трамвая от контактных проводов и движения по инерции. При подаче трамвая назад оттягивать и поддерживать дуговой токоприемник следует за канат, не наматывая его на руку. Включение и отключение междувагонного кабеля должно производиться при снятом и закрепленном токоприемнике.

50. Сцепка трамвайных вагонов (троллейбусов, электробусов) при маневровых работах в местах их хранения (стоянки) или ремонта должна  производиться с соблюдением требований по сцепке и буксировке трамвайных вагонов, троллейбусов, электробусов, установленных работодателем.

51. Работающие, выполняющие работы по сцепке трамвайных вагонов должны знать конструкцию сцепных приборов транспортных средств и правила сцепки.

52. Перед сцепкой необходимо визуальным осмотром убедиться в исправности сцепного прибора.

53. При сцепке трамвайных вагонов должны соблюдаться следующие требования:

сцепные приборы должны соответствовать требованиям технических нормативных правовых актов;

буксируемый трамвайный вагон должен быть заторможен;

буксирующий трамвайный вагон должен подаваться к буксируемому трамвайному вагону по сигналу лица, проводящего сцепку, медленно, толчками (на первой позиции контроллера). При сцепке водитель должен пользоваться ручным тормозом (кроме трамвайных вагонов, конструкцией которых этот тормоз не предусмотрен);

сцепку трамвайных вагонов следует осуществлять с применением соответствующих средств индивидуальной защиты рук;

при разнотипных сцепных приборах применяется специально изготовленная буксировочная сцепка;

движение трамвая по соседнему пути при сцепке трамвайных вагонов не допускается.

54. При сцепке трамвайных вагонов подача низковольтного и высоковольтного напряжения производится с помощью междувагонного штепсельного соединения при опущенных и закрепленных токоприемниках.

Соединение выполняется последовательно от прицепных трамвайных вагонов к головному.

55. После постановки трамвая (троллейбуса, электробуса) на осмотровую канаву или в ремонтную зону (мастерскую) водитель трамвая (троллейбуса, электробуса) должен затормозить его, выключить (обесточить) все электрические цепи, снять токоприемники с контактных проводов, опустить и закрепить штанги токоприемников (у электробуса опустить пантограф), установить противонаправлено два противооткатных упора.

56. Порядок снятия и подачи напряжения в контактную сеть на территории мест хранения (стоянки) или ремонта трамваев (троллейбусов) определяется локальным правовым актом.

57. При опробовании электрооборудования трамваев ( троллейбусов, электробусов) под напряжением после его ремонта подъем токоприемников производится водителем трамвая (троллейбуса, электробуса),  допущенным к производству маневровых работ, в присутствии руководителя работ, который должен лично убедиться в безопасности работающих.

58. При осмотре электрооборудования троллейбусов, электробусов необходимо произвести проверку состояния изолирующего покрытия входных дверей троллейбусов, электробусов, поручней в дверных проходах и нижних ступенек салона. Изолирующее покрытие не должно иметь повреждений (отслоений, сколов, истирания и иных повреждений), снижающих его защитные свойства.

59. Работающим, выполняющим ремонт трамваев (троллейбусов), не разрешается самостоятельно поднимать токоприемники при наличии напряжения в контактной сети при производстве маневровых работ. Выезд с осмотровой канавы осуществляется водителем трамвая (троллейбуса), допущенным к производству маневровых работ, с разрешения руководителя работ.

60. Перед выпуском на линию троллейбуса водитель и уполномоченное должностное лицо обязаны проверить:

наличие наружных повреждений, устройств приведения в действие аварийных выходов, изоляторов на болтах крепления поручней входных дверей

состояние дверей, стекол, зеркал заднего вида, противосолнечных козырьков (шторок), люков, рессор, пневмобаллонов, колес и их крепления, шин, покрытия пола, изоляционного покрытия поручней, створок дверей и подножек, контактных вставок и канатов токоприемников;

исправность тормозной системы, рулевого управления, , приборов освещения, световой и звуковой сигнализации, стеклоочистителей и стеклоомывателей, устройства обогрева и обдува ветрового стекла, шлангоуловителей, , привода управления входными дверями, бортового прибора контроля тока утечки, автоматических выключателей силовых цепей, компостеров;

укомплектованность троллейбуса необходимым инструментом, огнетушителями, противооткатными упорами, аптечкой первой помощи универсальной с набором необходимых лекарственных средств и изделий медицинского назначения, знаком аварийной остановки, комплектом плавких предохранителей и запасными вставками головки токоприемника.

61. Перед выездом троллейбуса, электробуса на линию необходимо измерить величину  тока утечки. При величине тока утечки более 3,0 мА троллейбус (более 2,7 мА для электробуса) не допускается к эксплуатации.

62. Перед пуском электробуса на линию необходимо проверить:

работоспособность защитных и предохранительных устройств;

касание обоих заземлителей дорожного полотна.

## ГЛАВА 3

ТРЕБОВАНИЯ К УБОРКЕ И МОЙКЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ИХ АГРЕГАТОВ И ДЕТАЛЕЙ

63. Транспортные средства, подлежащие уборке и мойке, устанавливаются на специально предназначенные для этого места, определяемые работодателем (далее, если не установлено иное, - посты мойки).

Помещения для мойки транспортного средства должны быть оборудованы системой вентиляции и устройствами очистки для повторного использования сточных вод.

64. Не допускается уборка и мойка транспортного средства во время его движения.

65. При объявлении водителем о перемещении транспортного средства на другое место работающие, занятые уборкой или мойкой транспортного средства, прекращают свою работу.

66. Не допускается проводить уборку неосвещенного салона транспортного средства в темное время суток.

67. Работающему, занятому уборкой транспортного средства, не разрешается входить в кабину водителя и проводить в ней уборку. Эта работа должна выполняться самим водителем.

68. Перед началом уборки салона транспортного средства работающему необходимо предварительно убедиться в том, что все люки в полу транспортного средства закрыты, а токоприемники сняты с контактных проводов.

Работающему, занятому уборкой, не разрешается самовольно поднимать токоприемники к контактным проводам для включения освещения. Эта работа должна выполняться водителем или работающим, выполняющим ремонт электрооборудования.

69. Лестницы, применяемые при уборке транспортных средств, должны эксплуатироваться в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, устанавливающими требования безопасности при работе на высоте, и содержаться в исправном состоянии.

70. При уборке транспортных средств работающим не допускается:

открывать люки в полу и сметать через них мусор;

прикасаться к электрическим аппаратам и самовольно закрывать их;

проводить мойку (протирку) разбитых (лопнувших) стекол в окнах и дверях транспортного средства.

71. В электробусах и троллейбусах с автономным ходом запрещается:

мыть пол поливом из шланга;

пользоваться скребками при очистке наружной поверхности кузова от грязи или  льда;

чистить сильфон и узел сочленения струей высокого давления.

72. Не допускается проводить внутренние моечные работы на электробусе с подключенным накопителем электроэнергии (суперконденсатором), включенным электропитанием 24 В и допускать попадание воды на электрооборудование и места соединения электропроводов.

73. При уборке битого стекла или другого мусора необходимо пользоваться щеткой и совком.

Во избежание порезов не допускается прикасаться к осколкам стекла без использования средств индивидуальной защиты рук.

При уборке площадок и подножек транспортных средств необходимо соблюдать осторожность, чтобы выметаемый мусор не попал на находящихся рядом работающих.

74. Мойка (протирка) внутренней стороны плафонов освещения салона транспортного средства должна проводиться после их снятия электротехническим персоналом.

75. Наружная мойка транспортных средств, в том числе с применением установок высокого давления, должна проводиться на постах мойки с использованием работающими средств индивидуальной защиты, препятствующих попаданию на их тело воды и моющих растворов.

76. Аппарель, трапы и дорожки на постах мойки должны иметь шероховатую (рифленую) поверхность.

77. Механизированная мойка транспортных средств проводится при помощи моечной установки (машины), обеспечивающей безопасную очистку транспортных средств от загрязнений.

Конструкция моечной установки должна соответствовать типу (модели) транспортного средства и исключать его повреждение при мойке.

Не допускается проведение ручных моечных работ на постах механизированной мойки.

78. Моечная установка (машина) должна содержаться в технически исправном состоянии и заземляться (зануляться). Заземление должно проверяться в порядке, установленном техническими нормативными правовыми актами.

79. Моечная установка (машина) должна оборудоваться звуковой сигнализацией, автоматически включаемой перед ее пуском. Возле работающей моечной установки (машины) допускается нахождение только управляющего ею работающего.

80. При появлении посторонних шумов или вибраций при использовании моечной установки (машины) ее необходимо остановить (отключить) и не включать до устранения неисправности.

81. Перед прохождением транспортного средства через моечную установку (машину) все окна и двери транспортного средства необходимо закрыть, зеркала заднего вида снять (сложить), а штанговые канаты троллейбуса заправить (выпрямить), пантограф электробуса опустить.

82. Проезд транспортного средства через моечную установку (машину) осуществляется со скоростью не более 3 км/ч.

83. При мойке транспортных средств, агрегатов и деталей должны соблюдаться следующие требования:

пост открытой шланговой или ручной мойки должен располагаться в зоне, изолированной от открытых токоведущих проводников и оборудования, находящихся под напряжением;

площадки для мойки транспортных средств должны иметь уклон в сторону приемных колодцев и лотков, расположение которых исключает попадание образующихся при мойке сточных вод на прилегающие территории;

посты мойки должны быть отделены от других постов глухими стенами с пароизоляцией и водоустойчивым покрытием;

на посту мойки электрооборудование и электрические аппараты должны иметь степень защиты не ниже IPX6 (цифра Х указывает значение для защиты оборудования от проникновения внешних твердых предметов, которая согласно подпункту 4.3.3.2 пункта 4 ТКП 339-2011 должна быть не менее 2).

84. При мойке и очистке крыши транспортного средства от снега не допускается заходить на крышу транспортного средства. Мойку крыши необходимо проводить со специальных эстакад. Перед мойкой крыши транспортного средства трамвая (троллейбуса) токоприемники необходимо предварительно отсоединить от контактной сети, штанги токоприемников троллейбусов оттянуть и надежно закрепить, пантограф электробуса опустить и установить общий выключатель в  положение «выключено».

85. При мойке агрегатов и деталей транспортных средств не допускается:

применять горючие жидкости для мойки (протирки) агрегатов и деталей транспортных средств;

курить, пользоваться открытым огнем в помещении, в котором осуществляется мойка агрегатов и деталей транспортных средств.

86. Моечные ванны с моющими средствами по окончании мойки закрываются крышками.

## ГЛАВА 4

ТРЕБОВАНИЯ ПРИ РАБОТЕ НА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ

87. При эксплуатации транспортных средств работодатель обязан обеспечить в соответствии с законодательством требуемый режим труда и отдыха водителей.

88. Работодатель должен обеспечить выпуск на линию технически исправных транспортных средств, укомплектованных огнетушителями и аптечкой первой помощи универсальной в соответствии с  требованиями технических нормативных правовых актов.

89. При заправке транспортного средства топливом заправочные пистолеты необходимо брать только в соответствующих средствах индивидуальной защиты рук.

90. Перед заправкой системы охлаждения двигателя антифризом (тосолом) необходимо проверить герметичность системы охлаждения (в соединительных шлангах, радиаторе, сальниках водяного насоса), промыть систему охлаждения чистой горячей водой.

Заправку системы охлаждения двигателя антифризом (тосолом) необходимо проводить только при помощи специально предназначенной для этой цели тары. Тара, используемая для заправки антифризом (тосолом), должна быть очищена, промыта и иметь надпись «Только для антифриза (тосола)».

При осуществлении операций с антифризом (тосолом) необходимо принять меры, исключающие попадание в него нефтепродуктов (бензина, дизельного топлива, масла).

91. После каждой операции с антифризом (тосолом) работающий должен вымыть руки водой с мылом.

92. Перечень ремонтных работ, которые могут выполняться водителем на линии, устанавливается работодателем.

Ремонт транспортного средства на линии проводится водителем с соблюдением установленных законодательством требований безопасности. При отсутствии у водителя необходимых приспособлений и инструмента ремонт не допускается.

93. Водитель не вправе самовольно привлекать к ремонту транспортного средства на линии посторонних лиц.

94. При работе на транспортных средствах не допускается:

выполнять какие-либо работы, находясь под транспортным средством, вывешенным только на домкрате, без установки специальной подставки (козелка);

использовать для установки под вывешенное транспортное средство не установленные настоящими Правилами и другими нормативными правовыми актами, в том числе техническими нормативными правовыми актами, предметы;

подавать транспортное средство на погрузочно-разгрузочную эстакаду, если на ней нет ограждения и колесоотбойного бруса;

перемещать транспортное средство с поднятым кузовом;

подогревать двигатель транспортного средства открытым пламенем;

использовать в кабине транспортного средства не предусмотренные конструкцией средства для обогрева.

95. Во время стоянки транспортных средств водителям и другим лицам не допускается:

отдыхать в кабине, салоне или закрытом кузове транспортного средства при работающем двигателе;

использовать паяльные лампы или газовые плиты для обогрева кабины или салона, разогрева и приготовления пищи в кабине или салоне автомобиля;

курить в транспортном средстве, перевозящем опасный груз (курить разрешается не ближе чем в 50 м от места остановки или стоянки транспортного средства);

разводить огонь ближе 100 м от стоянки транспортного средства, перевозящего взрывчатые вещества и материалы, легковоспламеняющиеся жидкости и воспламеняющиеся газы.

Для обогрева кабины или салона автомобиля при ночлеге необходимо использовать установленный на автомобиль отопитель, предназначенный для этой цели.

Ночлег необходимо осуществлять в специально отведенных местах (гостиницах, палаточных лагерях, кемпингах).

Допускается устраивать продолжительный отдых либо ночлег в кабине или салоне автомобиля, оборудованного заводом изготовителем специальным спальным местом при условии соблюдения требований, изложенных в настоящем пункте.

96. Работы по снятию, установке и креплению тентов автомобилей и прицепов проводятся в соответствии с инструкцией по охране труда, разрабатываемой работодателем в соответствии с Типовой инструкцией по охране труда при выполнении работ по снятию, установке и креплению тентов автомобилей и прицепов, утвержденной постановлением Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 29 сентября 2014 г. № 33, другими нормативными правовыми актами, в том числе техническими нормативными правовыми актами.

97. При проведении погрузочно-разгрузочных работ, размещении и креплении грузов на транспортном средстве обеспечивается выполнение требований нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, устанавливающих требования по охране труда при проведении погрузочно-разгрузочных работ.

98. Подачу транспортного средства под погрузку (разгрузку) необходимо осуществлять только с разрешения лиц, ответственных за безопасное проведение погрузочно-разгрузочных работ.

99. После погрузки грузов и крепления их на автомобиле грузоотправителя водитель обязан проверить размещение, крепление и состояние груза во избежание его смещения, падения или создания препятствий для движения.

В случае обнаружения водителем автомобиля при работе на объектах грузоотправителя или грузополучателя нарушений в размещении, креплении и состоянии груза, а также требований по охране труда, которые могут привести к несчастному случаю, он обязан поставить об этом в известность лицо, ответственное за безопасное проведение  погрузочно-разгрузочных работ, и к перевозке не приступать до устранения выявленных нарушений.

100. При проверке размещения, крепления и состояния груза водитель обязан для подъема в кузов или спуска с него использовать лестницы транспортного средства или приспособления для подъема на высоту, используемые грузоотправителем, работодателем, проводившим погрузочно-разгрузочные работы.

101. При погрузке строительных конструкций, оборудования и других грузов с помощью грузоподъемных кранов водителю необходимо выйти из кабины и находиться вне зоны возможного падения груза.

102. При погрузке сыпучих грузов с помощью экскаваторов водителю допускается оставаться в кабине только при наличии специального козырька над кабиной.

103. На погрузочно-разгрузочных площадках запрещается подъезжать к впереди стоящему транспортному средству, ожидающему загрузку или разгрузку, ближе одного метра.

104. Подачу транспортного средства для разгрузки при засыпке выемок, а также при разгрузке на насыпях следует осуществлять в места, определенные специально назначенным лицом.

Транспортное средство необходимо устанавливать для разгрузки не ближе 1 м от бровки естественного откоса.

105. Транспортное средство не следует подавать на погрузочно-разгрузочную эстакаду при отсутствии на ней ограждения и колесоотбойного бруса.

106. При отсутствии колесоотбойного бруса в местах разгрузки водитель должен требовать от грузополучателя указаний о минимальном расстоянии от откоса или обрыва, на которое он может подъезжать для разгрузки.

107. Съезд с эстакады транспортного средства, а также перемещение по ней водитель осуществляет только с опущенным кузовом.

108. Не допускается перевозить груз, если он:

создает угрозу безопасности дорожного движения;

ограничивает обзорность дороги;

затрудняет управление автомобилем, нарушает его устойчивость;

закрывает внешние световые приборы и световозвращатели.

109. При перевозке опасных грузов автомобильным транспортом необходимо соблюдать требования технического нормативного правового акта, устанавливающего требования по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом по автомобильным дорогам общего пользования на территории Республики Беларусь.

110. Перед началом работы автокран или автомобиль с монтажным подъемником необходимо устанавливать на горизонтальной площадке с обязательной установкой выдвинутых опор. Под башмаки опор должны подкладываться специальные деревянные подкладки. Размеры подкладок должны соответствовать требованиям эксплуатационной документации транспортных средств.

111. При эксплуатации грузовых автомобилей не допускается:

устанавливать автомобиль у края рва, кювета, обрыва, где возможно оползание грунта;

работать при не выдвинутых и незапертых опорах;

использовать в качестве подкладок случайные предметы;

передвигать автомобиль с поднятым грузом;

устанавливать автокраны, автомобили-самосвалы, автомобили с монтажными подъемниками в охранной зоне линии электропередачи без получения допуска энергоснабжающей организации;

производить работы в темное время суток без достаточного освещения.

112. При вынужденной остановке автомобиля на обочине или проезжей части дороги для устранения неисправности водитель обязан выставить позади автомобиля знак аварийной остановки или мигающий красный фонарь на расстоянии не менее 15 м от транспортного средства в населенных пунктах и 40 м – вне населенных пунктов, по возможности проинформировать работодателя или диспетчерскую службу о возникшей неисправности и согласовать с ними свои дальнейшие действия.

113. При работе под автомобилем необходимо располагаться таким образом, чтобы ноги не находились на проезжей части дороги.

114. В случае необходимости выполнения работ под поднятым кузовом автомобиля-самосвала, самосвального прицепа или полуприцепа следует устанавливать инвентарные приспособления фиксации кузова (упорная штанга, стопорные пальцы,  фиксаторы), чтобы исключить самопроизвольное опускание кузова.

115. При замене колес с разборным ободом в дорожных условиях необходимо перед снятием колеса снижать давление в шине в соответствии с эксплуатационными документами.

При снятии одного из сдвоенных колес следует выпустить воздух до указанного давления из обеих шин.

116. При накачивании или подкачивании снятых с автомобиля шин в дорожных условиях в отверстия диска колеса устанавливается предохранительная вилка соответствующей длины и прочности или ложится колесо замочным кольцом вниз.

117. При замене сдвоенных колес накачку шин следует производить на установленных и закрепленных на транспортном средстве колесах.

118. Перед подъемом передней или задней части транспортного средства домкратом необходимо остановить двигатель, затормозить автомобиль стояночным тормозом, удалить людей из салона, кузова, кабины, закрыть двери, установить не менее двух  противооткатных упор под неподнимаемые колеса.

119. При вывешивании транспортного средства на грунтовой поверхности необходимо выровнять место установки домкрата, положить под домкрат подкладку, на которую установить домкрат.

Не допускается устанавливать домкрат на случайные предметы.

120. При вывешивании автобуса в дорожной обстановке с помощью домкрата для снятия колеса необходимо сначала вывесить кузов, затем установить под него специальную подставку или козелок и только после этого установить домкрат под специальное место на передней балке, заднем мосту и вывесить колесо.

При отсутствии специальной подставки или козелка работы по снятию колеса не выполняются, информируется работодатель или диспетчерская служба о возникшей неисправности.

121. При работе транспортных средств на линии не допускается:

выполнение работ по обслуживанию и ремонту транспортных средств в зонах действия опасных факторов или опасных зон:

на расстоянии ближе 30 м от места проведения погрузочно-разгрузочных работ или перемещаемых грузов;

на расстоянии ближе 9 м от линий электропередачи;

на расстоянии ближе 6 м от  выемок (котлованов, траншей, канав);

выполнение работ по обслуживанию и ремонту транспортных средств на расстоянии ближе 5 м от зоны действия погрузочно-разгрузочных механизмов;

загораживать грузом двери кабины;

во время погрузки (выгрузки) контейнеров на автомобиль находиться в кабине, кузове, а также на расстоянии менее 5 м от зоны действия грузоподъемного механизма (за исключением водителя автомобиля самопогрузчика);

перевозить в кабине число пассажиров, больше указанного в эксплуатационных документах на транспортное средство;

подавать транспортное средство на погрузочно-разгрузочную эстакаду, если в ней нет ограждения;

производить какие-либо работы на транспортном средстве, находящемся даже на незначительном уклоне, без установки под колеса не менее двух противооткатных упоров.

122. Не допускается работа транспортных средств с газобаллонным оборудованием при неисправной газовой топливной аппаратуре и (или) нарушении ее герметичности.

В случае неисправности газовой топливной аппаратуры транспортного средства необходимо немедленно закрыть расходные вентили, выработать газ, закрыть магистральный вентиль.

Обнаруженные неисправности газовой топливной аппаратуры устраняются только в цеху (на посту) по ремонту и регулировке газовой аппаратуры или в специализированной мастерской.

123. Перед заправкой транспортных средств с газобаллонным оборудованием газовым топливом необходимо заглушить двигатель, выключить зажигание, закрыть магистральный вентиль. Расходные вентили при этом должны быть открыты.

После наполнения газовых баллонов газом необходимо закрыть сначала выходной вентиль на заправочной колонке, а затем – наполнительный вентиль на газовой топливной аппаратуре транспортного средства.

Отсоединять газонаполнительный шланг можно только после закрытия вентилей.

В случае разгерметизации газонаполнительного шланга необходимо немедленно закрыть выходной вентиль на газонаполнительной колонке, затем – наполнительный вентиль на газовой топливной аппаратуре транспортного средства.

124. При заправке транспортных средств с газобаллонным оборудованием не допускается:

стоять около газонаполнительного шланга и газовых баллонов;

регулировать соединения топливной системы транспортных средств с газобаллонным оборудованием;

работать без средств индивидуальной защиты рук;

заправлять газовые баллоны в случае обнаружения разгерметизации газовой топливной аппаратуры;

заправлять газовые баллоны, срок технического освидетельствования которых истек;

применять дополнительные рычаги для закрытия или открытия расходных, магистральных и наполнительного вентилей газовой топливной аппаратуры;

останавливать транспортное средство с газобаллонным оборудованием ближе 5 м от места работы с открытым огнем;

проверять герметичность соединений газопроводов, газовой топливной аппаратуры огнем.

125. После постановки транспортных средств с газобаллонным оборудованием на длительную стоянку необходимо закрыть расходные вентили (для сжатого газа) или магистральный вентиль (для сжиженного газа), выработать газ, после чего выключить зажигание.

При остановке двигателя транспортного средства с газобаллонным оборудованием на короткое время (не более 10 минут) магистральный вентиль разрешается оставлять открытым.

126. После длительной стоянки транспортных средств с газобаллонным оборудованием необходимо открыть капот, проверить исправность газовой топливной аппаратуры, трубопроводов и соединений.

Магистральный и расходный вентили необходимо открывать медленно во избежание гидравлического удара.

127. Не допускается запускать двигатель транспортного средства с газобаллонным оборудованием:

при утечке газа из газовой топливной аппаратуры;

при давлении сжатого природного газа в газовых баллонах менее 0,5 МПа (5 кгс/см2).

128. При обнаружении утечки газа из газового баллона необходимо выпустить или слить газ из газового баллона. Выпуск сжатого природного газа или слив сжиженного углеводородного газа из газового баллона должен проводиться на специально оборудованных постах (площадках).

В случае обнаружения утечки газа при работе транспортного средства с газобаллонным оборудованием на линии необходимо немедленно остановить транспортное средство, заглушить двигатель, закрыть все вентили, по возможности принять меры к устранению неисправности и сообщить своему непосредственному руководителю или иному уполномоченному должностному лицу нанимателя о неисправности газобаллонного оборудования транспортного средства.

129. При выпуске сжатого природного газа или сливе сжиженного углеводородного газа из газового баллона не допускается:

присутствие посторонних лиц на посту (площадке), на котором осуществляется выпуск или слив газа из газовых баллонов;

курить и пользоваться открытым огнем;

проводить работы, не связанные с выпуском или сливом газа из газовых баллонов;

выпускать сжатый природный газ или сливать сжиженный углеводородный газ при работающем двигателе транспортного средства с газобаллонным оборудованием или включенном зажигании;

оставлять в промежуточном положении расходные вентили газовой топливной аппаратуры. Они должны быть полностью открыты или закрыты.

130. При протирке стекол кабины водитель транспортного средства должен стоять на подножках, надежно держаться за поручни и соблюдать осторожность.

131. Водителю трамвая (троллейбуса, электробуса) не допускается пользоваться обогревательными устройствами при незакрепленных или неисправных предохранительных кожухах, а также при их отсутствии.

132. При работе на линии во время грозы водитель трамвая должен включить не менее двух групп освещения.

133. Защитные кожухи электробуса во время эксплуатации должны быть закрыты.

134. В электробусах не допускается:

отключать или делать неработоспособными устройства безопасности электробуса;

прикасаться к кузову электробуса во время зарядки без средств индивидуальной защиты;

выход водителя на крышу электробуса для обслуживания и ремонта оборудования.

135. При работе на линии водителю троллейбуса, электробуса не допускается:

переключать реверсор каким-либо другим способом, кроме реверсионной рукоятки или клавиши переключения (в зависимости от модели транспортного средства);

включать и отключать реостаты обогрева кабины водителя;

производить буксировку или маневрирование на реостатных позициях в течение длительного времени;

эксплуатировать троллейбус, электробус при величине  тока утечки, превышающей максимально допустимую норму: для троллейбуса – 3,0 мА, для электробуса – 2,7 мА.

136. При обнаружении повышенной величины  тока утечки водитель троллейбуса должен:

прекратить дальнейшее движение троллейбуса;

не допускать выход пассажиров из троллейбуса;

надеть электроизолирующие перчатки и сигнальный жилет;

убедившись в безопасности, выйти через переднюю дверь, не касаясь корпуса троллейбуса;

снять токоприемники с контактных проводов в следующей последовательности: сначала снимается левый (с плюсового провода), а затем правый (с минусового провода);

открыть все двери троллейбуса и предложить пассажирам покинуть троллейбус;

сообщить в порядке, определенном работодателем, о повышенной величине тока утечки и ожидать техническую помощь;

137. При обнаружении повышенной величины  тока утечки водитель электробуса должен:

прекратить дальнейшее движение электробуса;

обесточить накопители;

убедившись в безопасности, открыть все двери электробуса и предложить пассажирам покинуть электробус, не касаясь корпуса;

сообщить в порядке, определенном работодателем, о повышенной величине тока утечки и ожидать техническую помощь.

По прибытии к месту хранения (стоянки) или ремонта водитель троллейбуса, электробуса обязан сообщить механику о повышенной величине тока утечки, вывесить на троллейбус, электробус табличку с надписью «Токоутечка» и сообщить об этом дежурному ремонтному персоналу.

138. В случае необходимости покинуть трамвай (троллейбус, электробус), находящийся на проезжей части дороги, водитель трамвая (троллейбуса, электробуса) должен затормозить его ручным (стояночным) тормозом, отключить электрооборудование, установить клавишу переключения или поставить рукоятку реверсора (контроллера) в нулевое положение, снять рукоятку (или ключ зажигания при его наличии) и взять с собой (если такая возможность предусмотрена конструкцией), надеть сигнальный жилет, затем закрыть кабину и, соблюдая осторожность, выйти из трамвая (троллейбуса, электробуса).

139. При остановке на уклоне необходимо установить противооткатные упоры под колеса со стороны уклона. Если после возвращения к транспортному средству необходима постановка токоприемников, то перед этим водитель обязан зайти в кабину и убедиться, что все высоковольтные и низковольтные цепи отключены, а реверсор находится в положении «стоп».

140. При возникновении короткого замыкания, вспышки в кабине или салоне трамвая (троллейбуса, электробуса) водитель трамвая (троллейбуса, электробуса) должен остановить трамвай (троллейбус, электробус), затормозить его ручным (стояночным) тормозом, отключить электрооборудование, открыть двери салона, предварительно предупредив пассажиров о соблюдении повышенной осторожности при выходе, отсоединить токоприемники от контактных проводов, установить противооткатные упоры под колеса и при необходимости сообщить по телефону 101 или 112 либо непосредственно в пожарное аварийно-спасательное подразделение адрес и место пожара и принять возможные меры по оповещению людей и их эвакуации, а также тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения, известить своего непосредственного руководителя или иного уполномоченного должностного лица нанимателя о неисправности оборудования транспортного средства.

141. Эксплуатация электробуса запрещается в случаях:

неисправности оборудования;

ослабления крепежных соединений;

высокой загрязненности и запыленности электрооборудования;

величины сопротивления изоляции ниже значения, приведенного в эксплуатационных документах;

с током утечки выше допустимых норм.

142. Не допускается:

поручать или доверять перестановку токоприемников троллейбусов посторонним лицам, кроме водителей других троллейбусов и лиц, осуществляющих техническую помощь;

заменять или наращивать штанговые канаты проволокой или другими токопроводящими материалами.

143. При сходе токоприемников с контактных проводов водитель троллейбуса должен затормозить его ручным (стояночным) тормозом, отключить электроаппаратуру, поставить реверсор в нулевое положение (или клавиши выбора направления движения в положение «Выключено»), снять рукоятку реверсора и взять ее с собой, а также ключ зажигания (при его наличии), надеть сигнальный жилет и электроизолирующие перчатки (в сырую погоду), затем закрыть кабину и, соблюдая осторожность, выйти из троллейбуса. Убедившись в полной безопасности выполнения работы и отсутствии близко проезжающего транспорта, приступить к постановке токоприемников на контактные провода.

144. При необходимости перестановки токоприемников троллейбуса на контактные провода другого направления водитель троллейбуса должен принять следующие меры предосторожности:

установить троллейбус так, чтобы он не мешал потоку проходящего транспорта и при этом находился под контактными проводами, на которые будут переставляться токоприемники;

затормозить троллейбус ручным (стояночным) тормозом;

обесточить накопители вводным автоматическим выключателем (для троллейбусов с автономным ходом);

перевести реверсор в нулевое положение, снять рукоятку реверсора и взять ее с собой;

надеть сигнальный жилет;

перед выходом на проезжую часть дороги предварительно убедиться в полной безопасности (отсутствии проходящего транспорта).

145. При отрыве токоприемников троллейбуса от контактных проводов и невозможности поставить токоприемники на место не допускается удлинять штанги путем их наращивания другими металлическими предметами.

146. При повреждении (поломке) токоприемника троллейбуса необходимо оттянуть его от контактной сети и закрепить. Не допускается использование токопроводящих материалов для оттягивания токоприемников.

147. При обрыве контактного провода водитель троллейбуса должен:

находиться на расстоянии не ближе 5 м от оборванного провода;

не допускать посторонних лиц в зону обрыва провода и предупреждать лиц, находящихся вблизи зоны обрыва, об опасности;

вызвать техническую помощь или сообщить о случившемся диспетчеру.

148. При работе на линии водителю троллейбуса разрешается выполнять без вызова технической помощи:

смену предохранителей электрооборудования (при снятых токоприемниках, а также обесточенном накопителе для троллейбусов с автономным ходом);

установку и ремонт головок токоприемников;

смену контактных вставок токоприемников;

регулирование дверей;

регулирование гаек крепления колес и гаек фланцев полуосей;

регулирование работы стеклоочистителей (без их разборки).

149. При выходе из трамвая для осуществления перевода стрелок вручную водитель трамвая должен надеть сигнальный жилет и соблюдать осторожность. Выходить на проезжую часть дороги можно, предварительно убедившись в безопасности.

Перевод стрелок вручную осуществляется водителем трамвая при помощи специального инструмента.

## ГЛАВА 5

ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ И РЕМОНТЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

150. При выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту (далее, если не установлено иное, – ТО и Р) транспортных средств должны соблюдаться требования настоящих Правил, нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов.

Правила ТО и Р автомобильных транспортных средств и нормативы, обеспечивающие реализацию их установленного ресурса, установлены техническим кодексом установившейся практики «Техническое обслуживание и ремонт автомобильных транспортных средств. Нормы и правила проведения» ТКП 248-2010 (02190).

Нормы и правила проведения ТО и Р троллейбусов и трамваев установлены техническим кодексом установившейся практики «Техническое обслуживание и ремонт городского электрического транспорта. Нормы и правила проведения» ТКП 314-2011 (02190).

151. Выполнение работ по ТО и Р транспортных средств проводится в специально отведенных местах (далее, если не установлено иное, – ремонтно-механические мастерские, посты ТО и Р), оснащенных необходимыми приборами и приспособлениями, инвентарем, оборудованием, предназначенными для выполнения соответствующих видов работ.

152. Ремонтно-механические мастерские, посты ТО и Р должны иметь твердое покрытие и содержаться в чистоте. При разливе нефтепродуктов и иных токсичных веществ должны быть приняты меры по исключению их влияния на здоровье человека.

153. На посты ТО и Р транспортные средства должны подаваться в чистом и сухом состоянии.

154. Работающие, выполняющие работы по ТО и Р транспортных средств, обеспечиваются соответствующими исправным инструментом, приспособлениями. Работники по профессиям рабочих, выполняющие данные работы, обеспечиваются средствами индивидуальной защиты.

155. Технологическое оборудование, инструмент и приспособления, применяемые при ТО и Р, должны соответствовать требованиям нормативных правовых актов, технических нормативных правовых актов, эксплуатационным документам и использоваться по назначению.

156. Участие водителей, других работающих в выполнении работ по ТО и Р транспортных средств допускается при соответствии их квалификации выполняемым работам и прошедших в установленном порядке обучение, стажировку, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда.

157. При выполнении ремонтных работ на территории мест хранения (стоянки) или ремонта транспортных средств несколькими работодателями, каждый из них обязан обеспечить безопасные условия труда для привлекаемых ими работающих в соответствии с требованиями настоящих Правил.

158. При необходимости выполнения работ под транспортным средством, находящимся вне осмотровой канавы, подъемника, эстакады, работающие должны обеспечиваться лежаками, а при выполнении работ с упором на колени – наколенниками из материала низкой теплопроводности и водопроницаемости.

Работать лежа на полу или земле без лежака не допускается.

159. Для выполнения работ по ТО и Р транспортных средств работающие обеспечиваются исправными подмостями или лестницами-стремянками. Подмости должны быть устойчивыми и иметь поручни и лестницу. Металлические опоры подмостей должны быть надежно связаны между собой. Выполнение работ с приставных лестниц не допускается.

160. Для снятия и установки деталей, узлов и агрегатов массой 15 кг и более необходимо пользоваться подъемно-транспортными механизмами, оборудованными специальными приспособлениями (захватами).

161. Грузовые тележки для транспортирования агрегатов должны иметь стойки и упоры, предохраняющие агрегаты от падения и самопроизвольного перемещения по платформе.

162. В зоне ТО и Р транспортных средств не допускается:

мыть агрегаты, узлы и детали транспортных средств горючими и легковоспламеняющимися жидкостями;

хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

хранить чистые обтирочные материалы вместе с использованными;

загромождать проходы между стеллажами и выходы из помещений материалами, оборудованием, тарой;

хранить отработанное масло, порожнюю тару из-под топлива, смазочных материалов и антифриза. Отработанное масло необходимо сливать в промаркированные емкости с крышками.

163. Не допускается в помещениях, где хранятся или используются горючие и легковоспламеняющиеся материалы или жидкости, пользоваться открытым огнем, переносными горнами, паяльными лампами.

164. При выполнении работ по ТО и Р транспортных средств работающим не допускается:

находиться в осмотровой канаве, под эстакадой при перемещении по ним транспортных средств;

без наличия соответствующей квалификации самостоятельно производить устранение неисправностей оборудования;

работать без соответствующего освещения и ограждения рабочих мест;

загромождать проходы в помещениях ремонтными материалами, отходами производства, тарой, неиспользуемой оснасткой и тому подобным;

находиться в проеме въездных (выездных) ворот во время нахождения или передвижения в них транспортного средства;

находиться между транспортным средством и опорой или иным сооружением во время движения или перед началом движения транспортного средства;

находиться на крыше движущегося транспортного средства;

прыгать с крыши одного транспортного средства на крышу другого транспортного средства;

подниматься на крышу транспортного средства во время нахождения транспортного средства в проеме въездных (выездных) ворот;

перепрыгивать через открытую осмотровую канаву или переходить через нее при отсутствии переходного мостика;

проводить работы по ТО и Р транспортного средства, стоящего на осмотровой канаве, при отсутствии переходных мостиков;

садиться на край осмотровой канавы вблизи стоящего транспортного средства;

при работе в осмотровой канаве класть на край осмотровой канавы или головку рельсов инструмент или материалы;

снимать защитную каску при работе в осмотровой канаве;

прикасаться незащищенными руками к неизолированным электрическим проводам электроустановок или к участкам электрических проводов с поврежденной изоляцией.

165. Перед подъемом транспортного средства с помощью грузоподъемных машин и механизмов все другие работы на транспортном средстве должны быть прекращены, а исполнители этих работ должны быть удалены на безопасное расстояние.

166. В поднятом (рабочем) положении плунжер гидравлического подъемника должен надежно фиксироваться упором или штангой, исключающими вероятность самопроизвольного опускания подъемника.

167. При обслуживании транспортного средства на подъемнике (гидравлическом, электромеханическом) на пульте управления подъемником должна быть вывешена табличка с надписью «Не включать! Работают люди!».

168. Не допускается нагружать домкраты выше грузоподъемности, установленной его эксплуатационными документами.

169. При подъеме транспортного средства реечным домкратом собачку следует накинуть на храповик.

170. При удержании транспортного средства в поднятом состоянии гидравлическими домкратами для предохранения от внезапного опускания поршня при падении давления в цилиндре под головку поршня между цилиндром и поднимаемым транспортным средством следует подкладывать специальные стальные подкладки в виде полуколец. При длительном удержании транспортного средства (до окончания работ) его следует опереть на полукольца и снять давление в домкрате.

171. При подъеме транспортного средства подкатным домкратом максимальный ход поршня домкрата не должен превышать указанного в технической характеристике.

172. Подкатной домкрат должен опираться на твердую плоскую горизонтальную поверхность, дающую возможность подкатывания домкрата под транспортное средство.

173. При эксплуатации механизмов для подъема транспортных средств не допускается:

выполнять работы на транспортном средстве, вывешенном только на подъемных механизмах, кроме стационарных;

выполнять работы без подкладывания козелков (упора или штанги под плунжер) под вывешенное транспортное средство на передвижные, в том числе канавные, подъемники и подъемники, не снабженные двумя независимыми приспособлениями, одно из которых – страховочное, препятствующие самопроизвольному опусканию их рабочих органов;

поднимать (вывешивать) транспортное средство за буксирные приспособления (крюки) путем захвата за них тросами, цепями или крюком подъемного механизма;

поднимать транспортное средство, масса которого превышает указанную на подъемном механизме;

оставлять транспортное средство вывешенным на подъемнике после окончания работ;

подкладывать под вывешенное транспортное средство вместо козелков диски колес, кирпичи и другие случайные предметы;

находиться внутри транспортного средства и под ним в процессе подъема или опускания транспортного средства грузоподъемным механизмом.

174. Перед подъемом части транспортного средства домкратом необходимо заглушить двигатель, затормозить транспортное средство стояночным тормозом, удалить людей из салона (кузова), кабины, закрыть двери.

175. При вывешивании части транспортного средства подъемным механизмом (механизмами), кроме стационарных, необходимо вначале подставить под не поднимаемые колеса не менее двух противоположно направленных противооткатных упоров, затем вывесить часть транспортного средства, подставить под вывешенную часть страховочные подставки (козелки) и опустить на них транспортное средство.

176. При вывешивании автобуса, троллейбуса, электробуса с помощью домкрата для снятия колеса необходимо сначала вывесить кузов, затем установить под него подставку (козелок) и опустить на нее кузов. После этого можно установить домкрат под специальное место на переднем или заднем мосту и вывесить колесо.

177. Перед подъемом подъемниками (домкратами) токоприемники у трамвая, троллейбуса, электробуса должны отсоединяться от контактной сети и надежно закрепляться. Электрическое оборудование транспортного средства должно быть обесточено путем отключения вводного автоматического выключателя.

178. При перерыве в работе электроинструмента или прекращении подачи электрической энергии электроинструмент должен быть отсоединен от электрической сети.

179. Убирать рабочее место от пыли, мусора и отходов производства (опилки, стружка и др.) разрешается только щеткой. Не допускается сдувать пыль, мусор и отходы производства сжатым воздухом.

180. Для исключения случайной подачи электроэнергии в контактную сеть участка, на котором осуществляется ТО и Р трамваев, троллейбусов, электробусов, контактная сеть зоны ТО и Р секционируется (предусматривается возможность отключения и включения контактной сети в отдельных зонах ТО и Р).

181. Транспортное средство, установленное на пост ТО и Р, необходимо закрепить путем установки не менее двух противооткатных упоров под его колеса.

На рулевое колесо автомобиля, а также на задний борт автобуса, имеющих дублирующее устройство для пуска двигателя, должны устанавливаться (вывешиваться) предупреждающие таблички с надписью «Двигатель не запускать! Работают люди!».

На рулевое колесо электробуса должно устанавливаться (вывешиваться) предупреждающая табличка с надписью «Двигатель не запускать! Токоприемник не ставить! Работают люди!».

182. Перед началом ремонтных работ на видных местах трамвая (троллейбуса), в том числе у контроллера управления и на заднем борту троллейбуса, должны устанавливаться (вывешиваться) предупреждающие таблички с надписью «Токоприемники не ставить. Работают люди!».

183. Перед началом ремонта электрооборудования трамвая (троллейбуса, электробуса) необходимо убедиться в том, что ремонтируемое оборудование отключено (обесточено) путем создания видимого разрыва цепи, а токоприемники отсоединены от контактной сети. Для электробуса и троллейбуса с автономным ходом кроме этого необходимо отключить аккумуляторные батареи, обесточить накопитель и выждать не менее 2 минут после его отключения (время разряда конденсаторов).

184. Не допускается производить ремонтные (сварочные) работы на электробусе:

с подключенным накопителем электроэнергии (суперконденсатором), во время зарядки электробуса, подключенным разъемом устройства КТУ и с подключенными АКБ, с включенными органами управления электрооборудованием.

185. В электробусах не допускается раскручивать фитинги, производить сварочные, паечные, слесарные работы на заправленной системе кондиционирования. Работы, связанные с разъединением элементов системы и заправкой (дозаправкой) системы, должны выполняться обученным персоналом при помощи специального оборудования, предназначенного для обслуживания кондиционеров.

186. Работникам, занятым выполнением работ по ТО и Р электробуса запрещается заходить на стеклопластиковую панель над отделением водителя.

187. После временного отсутствия на рабочем месте работающий должен вновь убедиться, что ремонтируемое электрооборудование отключено, токоприемники отсоединены, а предупреждающие таблички находятся на ранее установленном месте.

188. Передвижение трамваев (троллейбусов) в зонах ТО и Р, а также их обкатка после ремонта производится специально назначенными водителями трамваев (троллейбусов).

189. На конечных пунктах маршрутов движения трамваев устраиваются запасные пути или оборудуются посты ТО и Р, для электробусов устраиваются зарядные станции.

190. Ремонт трамваев (троллейбусов, электробусов) на линии выполняется при соблюдении следующих мер безопасности:

водитель трамвая должен предварительно установить трамвай на запасный путь, а водитель троллейбуса, электробуса ‒ на отведенное для троллейбуса, электробуса место ремонта;

токоприемники трамвая, троллейбуса, электробуса должны быть опущены и надежно зафиксированы (для электробуса и троллейбуса с автономным ходом – необходимо обесточить накопитель, после чего выждать не менее 2 минут);

трамвай (троллейбус) должен быть заторможен ручным (стояночным) тормозом;

под колеса трамвая (троллейбуса) должны быть установлены противооткатные упоры;

реверсивная рукоятка контроллера управления трамвая, троллейбуса должна быть переведена в нулевое положение, снята и на время проведения ремонта находиться у лица, выполняющего ремонт;

ключ зажигания электробуса должен быть вынут из замка зажигания и на время проведения ремонта находиться у лица, выполняющего ремонт;

на задней части трамвая (троллейбуса) должна быть вывешена табличка «Токоприемники не ставить. Работают люди!».

191. Не допускается проведение ремонта изнутри салона трамвая, троллейбуса, электробуса при наличии в нем пассажиров.

192. При необходимости ремонта транспортного средства на линии в темное время суток рабочее место должно освещаться переносными электрическими светильниками.

193. При неисправности тормозной системы или рулевого управления передвижение трамваев (троллейбусов), а также их установка на посты ТО и Р проводится при помощи жесткого буксира и при опущенных токоприемниках буксируемого трамвая (троллейбуса) в порядке, определяемом работодателем.

194. При снятии балок тележек с колесных пар трамвайных вагонов и при навешивании их на колесные пары необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:

поднимаемая балка тележки должна сохранять устойчивое горизонтальное положение без перекосов и колебаний, для чего она должна быть надежно захвачена цепями (тросами) не менее чем в четырех местах;

цепи (тросы) не должны скользить по балке тележки, должны быть одинаково (равномерно) натянуты и не должны иметь перехлестнутых звеньев;

если снятие или навешивание балки тележки производится поднятием одной ее стороны, то противоположная сторона должна прочно опираться на две подставки, установленные с таким расчетом, чтобы они нагружались одновременно и равномерно;

при подъеме балки тележки за одну сторону работающим не допускается стоять у противоположной стороны балки тележки.

195. Снятая для ремонта балка тележки должна укладываться на прочные подставки или на специальную монтажную тележку с устойчивым упором в четырех основных точках. Опорные поверхности подставок должны быть деревянными для предотвращения скольжения балки тележки.

Не допускается передвигать балку тележки по подставкам без применения подъемных механизмов.

Для направления шкворня в отверстие шарового пятника на балке тележки необходимо использовать специальный захват. При этом работающий должен находиться сбоку от кузова трамвая.

196. При перекатывании колесных пар по рельсам необходимо пользоваться средствами индивидуальной защиты рук во избежание их повреждения.

Перекатывание колесной пары необходимо выполнять медленно для предотвращения ее схода с рельсов и падения в осмотровую канаву. При этом необходимо наблюдать за тем, чтобы колесная пара не перекашивалась в рельсовой колее. Особую осторожность необходимо проявлять при перекатывании колесных пар с изношенными ребордами бандажей.

197. При выкатывании осей (мостов) из-под троллейбуса необходимо поднять троллейбус подъемником и установить его на страховочные подставки. Не допускается производить выкатывание осей (мостов), а также находиться под поднятым кузовом, не установленным на страховочные подставки.

198. Перед отсоединением пневмошлангов от тормозных камер необходимо полностью выпустить воздух из тормозного контура.

199. При работе внутри кузова транспортного средства необходимо соблюдать осторожность во избежание падения в открытый люк в полу. Не допускается сбрасывать что-либо через открытый люк.

200. Извлечение пружины из буферного хомута сцепного прибора необходимо проводить с помощью приспособления, исключающего вероятность внезапного выброса пружины.

201. Разборку тормозных цилиндров и камер с пружинными энергоаккумуляторами необходимо проводить с помощью специального приспособления, обеспечивающего безопасное извлечение пружины и исключающего вероятность ее выброса.

202. Проверку работоспособности и герметичности аппаратов и приборов пневмосистемы транспортных средств необходимо проводить при давлении сжатого воздуха, величина которого не превышает установленного предельного значения.

203. При опробовании работоспособности тормозов или других аппаратов пневмосистемы сжатым воздухом необходимо предварительно предупредить об этом работающих и только после этого приступать к проверке.

204. При ремонте пневмосистемы необходимо предварительно снизить давление и полностью выпустить воздух из пневмосистемы. Не допускается отсоединять трубопроводы и аппараты пневмосистемы, находящиеся под давлением.

205. При продувке воздухопроводов пневмосистемы необходимо прикрывать выходное отверстие специальной емкостью с упорной стенкой или фартуком для улавливания и гашения воздушного потока.

206. При ремонте трамваев с колесными парами на подрезиненных колесах проверяется наличие и исправность шунтов на бандажах и дисках колес.

207. При ремонте электрооборудования трамваев (троллейбусов) работающие соблюдают требования технических нормативных правовых актов и применяют средства защиты от поражения электрическим током в соответствии с требованиями технического кодекса установившейся практики ТКП 290-2010 «Правила применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках», утвержденного постановлением Министерства энергетики Республики Беларусь от 27 декабря 2010 г. № 74 «Об утверждении и введении в действие технического кодекса установившейся практики».

208. При проверке сопротивления изоляции электрооборудования не допускается прикасаться незащищенными руками к неизолированным частям электрооборудования.

209. Не допускается включать контроллер управления для проверки работы тяговых электродвигателей или контроллера управления при снятых дугогасительных камерах, а также при открытом кожухе контроллера управления.

210. Зачистка коллектора электродвигателя проводится на обесточенном электродвигателе с помощью специального приспособления, которое должно устанавливаться на коллекторе электродвигателя по направлению вращения якоря.

После зачистки коллектора электродвигателя и (или) осмотра электродвигателя необходимо сразу закрыть люк в полу.

211. Замена высоковольтных плавких предохранителей в трамваях, троллейбусах, электробусах производится при отключенном автоматическом выключателе электрооборудования и опущенных токоприемниках и через 2 минуты после обесточивания накопителя у электробуса.

212. Соединение силовых цепей и цепей управления при сцепке трамвайных вагонов производится с помощью междувагонного штепсельного соединения при опущенных и закрепленных токоприемниках.

213. Испытание тягового и вспомогательного электродвигателей трамвая должно осуществляться на испытательной установке.

Вход работающего внутрь огражденной части испытательной установки допускается только при горящей зеленой лампе.

Вход посторонних лиц на испытательную установку не допускается.

214. Грузоподъемные механизмы, применяемые при подъеме транспортных средств, а также грузозахватные приспособления должны соответствовать требованиям технических нормативных правовых актов, эксплуатационным документам.

215. Подъем транспортных средств проводится под непосредственным руководством лица, ответственного за безопасное проведение погрузочно-разгрузочных работ.

216. Перед установкой транспортного средства для подъема каждый грузоподъемный механизм должен осматриваться и проверяться лицом, ответственным за безопасное проведение погрузочно-разгрузочных работ, которое обязано лично удостовериться в том, что:

масса предназначенного для подъема груза не превышает обозначенную на грузоподъемном механизме предельную грузоподъемность;

металлические части грузоподъемного механизма не имеют трещин, надломов и других повреждений, а стяжные болты надежно затянуты;

элементы грузоподъемного механизма смазаны, а детали вращаются легко, без заедания;

грузоподъемный винт прямой, не заедает в гайках, износ резьбы винта и гаек не превышает норму, установленную при эксплуатации данного грузоподъемного механизма;

траверса грузоподъемного механизма не имеет трещин и превышений предельного износа в рабочей части.

До устранения неисправностей грузоподъемных механизмов подъем транспортного средства не допускается.

217. Места подъема транспортного средства должны иметь освещенность 150 - 200 лк.

218. Перед подъемом трамвая (троллейбуса) грузоподъемным механизмом токоприемники трамвая (троллейбуса) отсоединяются от контактной сети и надежно закрепляются, а электрооборудование трамвая (троллейбуса) отключается.

219. Перед подъемом в кабине (на рулевом колесе или ручке контроллера) и на задней части трамвая (троллейбуса) устанавливаются (вывешиваются) предупреждающие таблички с надписью «Токоприемники не ставить. Работают люди!».

220. Перед началом подъема транспортного средства необходимо предварительно проверить работу всех грузоподъемных механизмов пробным пуском. Работа неисправными грузоподъемными механизмами не допускается.

221. Монтаж (демонтаж) колес троллейбуса проводится при отсоединенных от контактной сети токоприемниках, отключенном электрооборудовании троллейбуса.

222. При осуществлении ремонта транспортного средства на линии перед снятием колес необходимо поднять транспортное средство домкратом с установкой страховочных подставок (тумб, козелков) и противооткатных упоров.

223. Не допускается нахождение людей внутри транспортного средства, а также под ним в процессе подъема или опускания транспортного средства грузоподъемным механизмом.

224. При установке транспортного средства на страховочные подставки (тумбы, козелки) необходимо следить за тем, чтобы страховочные подставки были надежно установлены на полу, а кузов прочно опирался на рабочую поверхность каждой опоры.

225. Кузов трамвайного вагона, подлежащего подъему, должен отсоединяться от тележек.

226. При выкатывании тележек из-под трамвайного вагона не допускается:

находиться в осмотровой канаве под поднятым кузовом или выкатываемыми тележками;

задевать домкрат выкатываемой тележкой.

227. При использовании комплекта (группы) из нескольких передвижных грузоподъемных механизмов (подъемники, домкраты и др.) с электрическим приводом руководитель работ должен находиться у центрального пульта управления и следить за равномерным подъемом  трамвайного вагона (троллейбуса) со всех сторон.

В процессе подъема или опускания кузова  его перекос не допускается.

228. При появлении перекоса кузова в результате несинхронной работы грузоподъемных механизмов (подъемников, домкратов) необходимо отключить электродвигатели и прекратить подъем (опускание) транспортного средства. Затем необходимо перейти на ручной режим управления отдельными грузоподъемными механизмами и, включив отстающий грузоподъемный механизм, устранить перекос кузова, после чего продолжить процесс подъема (опускания).

229. Подъемники (домкраты) с электрическим приводом должны снабжаться устройствами для автоматического отключения электродвигателя и остановки при достижении крайних положений (верхнего и нижнего).

230. При подъеме электротранспорта передвижным подъемником руководитель работ обязан осмотреть все механизмы и органы управления подъемника, к которому предъявляются следующие требования:

ходовая часть подъемника (колеса или ролики, станина) и рельсовый путь должны находиться в исправном состоянии;

тележка подъемника должна свободно передвигаться по рельсам без заеданий и перекосов;

подъемный винт ручного подъемника должен быть ровным (не погнутым), резьба винта и гайки не должна иметь износа, стол подъемника не должен иметь качки, механизм передвижения стола должен нормально функционировать;

органы управления (кнопочный пульт, педали, рычаги) должны обеспечивать нормальную работу подъемника.

231. При работе на передвижном подъемнике необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:

при опускании тягового электродвигателя или других массивных агрегатов стол подъемника следует подводить под снимаемый груз так, чтобы последний становился на середину стола;

стол подъемника должен иметь специальное приспособление, исключающее неустойчивое положение агрегата на столе, вероятность его сдвига или скатывания.

232. При перемещении груза на тележке подъемника стол последнего должен устанавливаться в крайнее нижнее положение. Если передвижение подъемника с грузом осуществляется вручную, то передвигать тележку должны двое работников, находящихся сзади нее. При этом передвижение подъемника должно производиться плавно и медленно.

233. При опускании агрегатов транспортных средств стол передвижного грузоподъемного механизма необходимо подводить под опускаемый агрегат так, чтобы агрегат размещался по центру стола.

234. При перемещении груза на тележке грузоподъемного механизма стол грузоподъемного механизма должен устанавливаться в крайнее нижнее положение. Если передвижение грузоподъемного механизма с грузом осуществляется вручную, то передвигать тележку должны двое работающих, находящихся сзади нее.

235. Не допускается резко ускорять или тормозить движущийся грузоподъемный механизм с грузом, а также останавливать его подкладыванием различных предметов под колеса.

236. Осмотровые канавы, используемые при техническом обслуживании и ремонте транспортных средств для доступа к агрегатам, узлам и деталям, расположенным в нижней части транспортных средств, должны иметь неабсорбирующую поверхность, своевременно освобождаться от грунтовых вод.

Пол осмотровой канавы, в которой производится работа с помощью передвижного грузоподъемного механизма, освобождается от посторонних предметов, деталей и поддерживается в чистоте.

237. При выполнении работ по ТО и Р крышевого оборудования трамваев (троллейбусов) обеспечивается выполнение требований охраны труда при работе на высоте, а также требований безопасности в соответствии с эксплуатационными документами.

238. Работать на крыше трамвая, троллейбуса, электробуса осматривать и ремонтировать электрооборудование, пневматическое оборудование, расположенные на крыше трамвая, троллейбуса, электробуса, разрешается при отсоединенных от контактных проводов токоприемниках. Для электробуса и троллейбуса с автономным ходом выполнять данные работы разрешается при установлении вводного автоматического выключателя в положение «выключено». При этом отсутствие напряжения на пантографе или токоприемниках необходимо проверить контрольным щупом, после чего для дальнейшего обслуживания механизмов токоприемника токоведущие части необходимо заземлить.

239. При ТО и Р крышевого оборудования должно обеспечиваться надежное ограждение рабочих мест в целях исключения падения работающих.

240. Работающие на крыше трамвая, троллейбуса, электробуса должны пользоваться электроизолирующими перчатками и работать в защитной каске с застегнутым ремешком. На крыше трамвая, троллейбуса, электробуса должен располагаться электроизолирующий коврик из рифленой резины.

241. При выполнении работ по ТО и Р крышевого оборудования транспортных средств работающему не допускается:

прикасаться к контактным проводам;

класть инструмент или детали на округленные края крыши транспортного средства;

подниматься на крышу транспортного средства с грузом, превышающим 15 кг;

проводить работу во время движения трамвая (троллейбуса, электробуса), а также при подъеме трамвая (троллейбуса, электробуса),

242. Выполнение работ по ТО и Р крышевого оборудования трамвая (троллейбуса) должно проводиться работающими, допущенными для проведения данных работ.

243. При работе на линии водителю трамвая (троллейбуса) не допускается выполнять работы на крыше трамвая (троллейбуса).

244. Проверка состояния и ремонт головок токоприемников троллейбусов осуществляются перед выездом троллейбуса на линию в порядке, определяемом работодателем.

245. Расстановка троллейбусов в зоне ТО и Р осуществляется в порядке, определяемом работодателем.

246. Работающему, выполняющему работы по ТО и Р троллейбуса, не допускается самостоятельно передвигать (перемещать) троллейбус в процессе выполнения работ.

247. Перед началом выполнения работ по ТО и Р трамвая водитель трамвая должен затормозить трамвайный вагон стояночным тормозом, установить под колесо трамвая противооткатные упоры и отключить автоматический выключатель электрооборудования трамвая.

248. Выполнение работ по ТО и Р трамваев на линии должно осуществляться на запасных путях. При этом разрешается размещать на запасном пути одновременно не более двух трамваев.

249. При выполнении работ по ТО и Р трамваев на линии маневровые работы по сцепке трамвайных вагонов производятся в соответствии с требованиями по сцепке и буксировке трамвайных вагонов, установленными работодателем.

250. Эксплуатация, обслуживание и ремонт стартерных аккумуляторных батарей осуществляются в соответствии с техническим кодексом установившейся практики ТКП 298-2011 «Стартерные аккумуляторные батареи. Нормы и правила обслуживания», утвержденным приказом Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 21 марта 2011 г. № 149-Ц «Об утверждении технических кодексов установившейся практики».

251. Производственные операции по зарядке аккумуляторных батарей, приготовлению электролита, пайке клемм и восстановлению аккумуляторов должны проводиться в отдельном помещении, оборудованном местной вытяжной вентиляцией и оснащенном бачками с нейтрализующими растворами.

252. Работы по ремонту и вулканизации шин проводятся в специально выделенных для этого помещениях (цехах, участках, отделениях), оснащенных необходимым шиноремонтным и вулканизационным оборудованием, инвентарем, инструментом, а также вентиляционным оборудованием и средствами пожаротушения, обеспечивающими безопасное выполнение работ. На постах накачивания шин необходимо наличие таблички (стенда) с указаниями номинального давления в шинах в зависимости от вида транспортного средства и манометра (дозатора) для измерения давления воздуха в шинах.

253. Требования по снятию и установке колес, монтажу, демонтажу шин с автомобилей, автобусов и троллейбусов содержатся в ГОСТ 12.3.002-2014 «Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности».

254. Перед снятием колес транспортное средство должно быть вывешено на специальном подъемнике или с помощью другого подъемного механизма. В последнем случае под не поднимаемые колеса необходимо подложить противооткатные упоры, исключающие движение, а под вывешенную часть транспортного средства – специальную подставку (козелок).

255. Включение подъемника при подъеме транспортных средств должно проводиться после его осмотра и осмотра ограждающих устройств (при их наличии).

- Перед началом подъема транспортного средства необходимо проверить исправность механизма подъема транспортного средства путем пробного пуска на холостом ходу без нагрузки.

- Работы по снятию и установке колес, монтажу, демонтажу шин должны проводиться в строгой последовательности с использованием соответствующего оборудования и инструмента согласно технологическому процессу.

- Перед снятием колеса с разборным ободом с транспортного средства необходимо снижать давление в шине до 0,1 МПа (1 кгс/см 2 ) – 0,05 МПа (0,5 кгс/см 2 ).

При снятии одного из сдвоенных колес следует выпустить воздух до указанного давления из обеих шин.

- Колеса транспортных средств перед выполнением шиномонтажных работ необходимо очистить от пыли, грязи, льда.

- Монтаж и демонтаж шин следует проводить только при помощи предназначенных для этого устройств, оборудования, приспособлений и инструмента с обязательным применением специальных ограждений, обеспечивающих безопасность работающих.

261. Работающему, обслуживающему вулканизационное оборудование, не разрешается:

работать на неисправном вулканизационном оборудовании;

допускать к работе на нем других лиц, не имеющих права работы с подобным оборудованием;

покидать рабочее место во время работы вулканизационного оборудования.

262. При работе на вулканизационном оборудовании не допускается прикасаться к нагретым рабочим частям мульд или электровулканизаторов во избежание получения ожогов. Для установки или снятия ремонтируемых покрышек, бортовых накладок мульд и варочных мешков необходимо пользоваться средствами индивидуальной защиты рук.

263. При работе на паровом вулканизационном оборудовании необходимо постоянно наблюдать за уровнем воды в котле, давлением пара по манометру и действием предохранительного клапана. При снижении уровня воды ее можно подкачивать только небольшими порциями.

При неисправности насоса (невозможности подкачать воду) необходимо немедленно прекратить работу, удалить топливо из топки и выпустить пар. Гасить топливо водой не допускается.

264. При работе на паровом вулканизационном оборудовании не допускается:

работать без предохранительного клапана, а также с неисправным или неопломбированным предохранительным клапаном на вулканизационном оборудовании;

устанавливать на предохранительный клапан вулканизационного оборудования дополнительный груз;

пользоваться неисправным, неопломбированным или с истекшим сроком поверки манометром вулканизационного оборудования.

265. В процессе вулканизации шины (покрышки, камеры) работающий должен вести постоянный контроль за:

показаниями термометра, не допуская повышения температуры вулканизации резины выше установленной нормы (при отсутствии автоматического регулятора или ограничителя температуры);

показаниями счетчика времени, не допуская превышения установленной нормы времени на вулканизацию резины (при отсутствии таймера).

266. Вынимать камеру из струбцины после вулканизации можно только после того, как восстановленный участок камеры остынет.

267. При ремонте резинотехнических изделий (покрышек и починочных материалов) с использованием клеевых составов работы должны производиться на рабочем месте, оборудованном местной вытяжной вентиляцией.

268. Сушка ремонтируемых покрышек и починочных материалов после промазки клеем проводится в закрытых сушильных камерах, оборудованных местной вытяжной вентиляцией.

269. Монтажные и демонтажные работы с шинами выполняются только в шиномонтажном или ином приспособленном для этих работ помещении с применением специального оборудования, приспособлений и инструмента, а также специальных ограждений, обеспечивающих безопасность работающих. В шиномонтажном отделении должен выполняться весь комплекс работ по уходу за шинами: перестановка по схеме, монтаж-демонтаж шин, ремонт камер и шин. Рекомендуется рядом с этим отделением располагать пост смены колес.

270. Перед монтажом шины проверяется исправность и чистота обода колеса, его бортового и замочного колец, а также шины.

После монтажа шины на обод колеса необходимо проверить положение вентиля и посадку бортов покрышки на полки обода колеса.

Установка замочного кольца на колесо должна выполняться только с помощью специальной монтажной лопатки без применения ударного действия.

Замочное кольцо колеса при монтаже шины на диск колеса должно  надежно входить в выемку обода колеса всей внутренней поверхностью.

271. При проведении шиномонтажных работ необходимо следить за тем, чтобы обозначения одинарных шин и наружных шин сдвоенных колес находились на наружной стороне транспортного средства, а обозначения внутренних шин - на внутренней стороне транспортного средства.

При установке сдвоенных колес на ось транспортного средства необходимо совместить окна дисков обоих колес для обеспечения возможности подхода к вентилю шины внутреннего колеса при замере или подкачке воздуха в шину без снятия наружного колеса.

272. Демонтаж шины выполняется на специальном стенде или с помощью специального съемного устройства.

273. При выполнении шиномонтажных работ не допускается:

демонтаж с обода колеса шины, находящейся под давлением;

снятие с транспортного средства колеса с разборным ободом в случае, когда шина находится под давлением;

выбивать обод (диск) колеса кувалдой (молотком);

при накачивании шины воздухом исправлять ее положение на диске постукиванием;

монтировать шину на обод (диск) колеса, не соответствующий размеру шины;

во время накачивания шины ударять по замочному кольцу колеса молотком или кувалдой;

накачивать шину свыше установленной эксплуатационными документами нормы давления шины;

применять при монтаже шины замочные и бортовые кольца колеса, не соответствующие данной модели колеса;

заменять золотники на колесе различного рода заглушками;

накачивать шину на разборном ободе колеса с болтовыми соединениями, не убедившись, что все гайки затянуты одинаково. Не допускаются к эксплуатации обод, у которого нет хотя бы одной гайки;

274. Колеса и шины необходимо катить, придерживая их от падения. Работы по снятию, перемещению и установке колес массой более 20 кг следует выполнять при помощи специально предназначенного для этого устройства.

275. Накачивание шин в сборе с ободом колеса производится в специальном металлическом ограждении, способном защищать работающих от ударов съемными деталями обода колеса при самопроизвольном демонтаже.

276. Накачивание шин с разборным ободом колеса необходимо осуществлять в два этапа: вначале довести до давления 0,05 МПа (0,5 кгс/см2) с проверкой положения замочного кольца колеса, а затем ‒ до нормативного  давления, установленного эксплуатационными документами транспортного средства.

В случае обнаружения неправильного положения замочного кольца колеса необходимо выпустить воздух из накачиваемой шины, исправить положение кольца колеса, а затем повторить действия, указанные в части первой настоящего пункта.

277. Накачивание шин без демонтажа производится, если давление воздуха в них снизилось не более чем на 40% от нормативного давления, установленного эксплуатационными документами, и есть уверенность, что правильность монтажа не нарушена.

278. Для осмотра внутренней поверхности шины (покрышки) необходимо надеть средства индивидуальной защиты рук и применять спредер (расширитель).

279. Для изъятия из шин металлических предметов необходимо пользоваться специально предусмотренным для этого приспособлением.

280. При работе с пневматическим стационарным подъемником для перемещения покрышек большого размера обязательна фиксация поднятой покрышки стопорным устройством.

281. Транспортные средства, работающие на газомоторном топливе, могут въезжать на посты ТО и Р только после перевода их двигателей на работу на бензине или дизельном топливе.

Допускается въезд транспортного средства, работающего на газомоторном топливе, с герметичной газовой системой питания на пост ТО и Р без перевода двигателя на работу на бензин или дизельное топливо, если его работа на этих видах топлива невозможна, и при условии, что расход газа будет производиться из одного баллона при рабочем давлении газа в нем не более 5,0 МПа (50 кгс/см2). Вентили остальных баллонов должны быть закрыты.

Запрещается оставлять расходные вентили в промежуточном положении: они должны быть или полностью открыты, или полностью закрыты.

282. Перед въездом транспортного средства, работающего на газомоторном топливе, в производственное помещение газовая система питания должна быть проверена на герметичность.

283. Запрещается въезжать в производственное помещение транспортному средству с негерметичной газовой системой питания.

284. Газ из баллонов транспортного средства, работающего на газомоторном топливе, на котором должны проводиться сварочные, окрасочные работы, а также работы, связанные с устранением неисправностей газовой системы питания или ее снятием, должен быть предварительно полностью слит (выпущен) в специально отведенном месте (посту), а баллоны продуты инертным газом.

285. Регулировку приборов газовой системы питания непосредственно на транспортном средстве следует производить в специально оборудованном помещении, изолированном от других помещений перегородками (стенами).

286. При неисправности элементов газовой системы питания подача газа должна быть перекрыта, неисправные элементы сняты с транспортного средства и направлены для проверки и ремонта на специализированный участок.

287. При проведении ТО и Р, проверки технического состояния транспортных средств, работающих на газомоторном топливе, не допускается:

подтягивать резьбовые соединения и снимать с транспортного средства детали газовой аппаратуры и газопроводы, находящиеся под давлением;

выпускать (сливать) газ вне специально отведенного места (поста);

скручивать, сплющивать и перегибать шланги и трубки, использовать замасленные шланги;

устанавливать газопроводы не заводского изготовления;

применять дополнительные рычаги при открывании и закрывании магистрального и расходных вентилей;

использовать для крепления шлангов проволоку или иные материалы.

288. Перед выездом транспортных средств, работающих на газомоторном топливе, в капитальный ремонт газ из баллонов должен быть полностью выработан (слит, выпущен), а сами баллоны продегазированы.

При необходимости баллоны вместе с газовой аппаратурой могут быть сняты и сданы для хранения на специализированный склад.

289. При ТО и Р, проверке технического состояния и заправке газовой аппаратуры, работающей на СУГ, необходимо соблюдать меры защиты от попадания струи газа на открытые части тела.

290. После замены или заправки газовых баллонов, а также устранения неисправностей газовой системы питания на газомоторном транспортном средстве должна быть проверена ее герметичность.

291. Выполнение работ по пайке и лужению оборудования транспортных средств осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством.

292. Организация и выполнение кузнечно-прессовых работ и эксплуатация кузнечно-прессового оборудования осуществляются в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов, устанавливающих требования по охране труда при холодной обработке металлов и требования по охране труда при термической обработке металлов.

293. Выполнение окрасочных работ транспортных средств осуществляется в соответствии с требованиями технического нормативного правового акта, устанавливающего требования по охране труда при выполнении окрасочных работ.

294. Выполнение сварочных и огневых работ осуществляется в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов.

## ГЛАВА 6

ТРЕБОВАНИЯ К МЕСТАМ ХРАНЕНИЯ (СТОЯНКИ)

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

295. Хранение (стоянка) транспортных средств допускается в помещениях и на специально отведенных для хранения (стоянки) транспортных средств площадках (открытых или с навесами).

296. Открытые площадки для хранения (стоянки) транспортных средств должны располагаться отдельно от капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, на расстоянии, установленном техническими нормативными правовыми актами, иметь твердое и ровное покрытие с уклоном для стока воды. Поверхность открытых площадок необходимо очищать от грязи, зимой –  от снега и льда.

297. Площадки и полы в помещениях для хранения (стоянки) транспортных средств должны иметь разметку, определяющую места расстановки и проездов транспортных средств.

298. Полы в помещениях для хранения транспортных средств должны иметь твердое ровное покрытие с уклоном не менее 1% в сторону трапов и лотков дренажной системы.

Материалы, применяемые для устройства полов, должны обеспечивать гладкую и нескользкую поверхность, удобную для очистки, удовлетворять гигиеническим и эксплуатационным требованиям к данному помещению.

299. Расстановка транспортных средств в местах хранения (стоянки) осуществляется в порядке, определяемом работодателем. Для этого работодатель утверждает схему (план  расстановки транспортных средств). В помещениях для хранения транспортных средств на видном месте должен быть вывешен план их расстановки с описанием очередности и порядка их эвакуации в случае пожара, освещаемый в ночное время.

300. Места хранения должны предусматривать возможность отбуксировки транспортных средств автомобилем-тягачом (при необходимости).

301. Помещения и открытые площадки для хранения транспортных средств должны быть оснащены буксирными тросами и жесткими буксирными устройствами из расчета один трос или штанга на 10 автомобилей (троллейбусов).

302. Помещения для хранения (стоянки) транспортных средств не должны непосредственно сообщаться с другими помещениями.

303. Помещения для хранения (стоянки) транспортных средств должны иметь ворота, открывающиеся наружу и фиксируемые в открытом положении. Проезд перед воротами должен постоянно оставаться свободным.

304. Помещения для хранения (стоянки) транспортных средств должны иметь естественное проветривание и приточно-вытяжную вентиляцию.

305. Ширина проезда между транспортными средствами в помещениях для хранения (стоянки) должна быть достаточной для свободного въезда транспортного средства на свое место (за один маневр), а расстояние от границы проезда до транспортного средства должно быть не менее 0,5 м.

306. Вдоль стен, у которых устанавливаются транспортные средства, должны предусматриваться колесоотбойные устройства, обеспечивающие расстояние от крайней точки транспортного средства до стены не менее 0,8 м.

307. После постановки транспортного средства в помещение для хранения (стоянки) двигатель должен быть выключен. Пуск двигателя для любых целей, кроме выезда транспортного средства из помещения для хранения (стоянки), не допускается.

308. Открытые площадки для хранения (стоянки) транспортных средств с газобаллонным оборудованием, а также посты (площадки) для выпуска сжатого природного газа должны располагаться на расстоянии не менее 15 м от открытых площадок для хранения (стоянки) транспортных средств, работающих на жидком топливе.

309. На транспортном средстве, поставленном на место хранения (стоянки), должно быть выключено зажигание (подача топлива). Транспортное средство должно быть заторможено стояночным тормозом.

310. Хранение (стоянка) автомобилей, автобусов, работающих на газомоторном топливе, осуществляется в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов в области пожарной безопасности, настоящих Правил и других технических нормативных правовых актов.

311. При хранении (стоянке) автомобилей, автобусов, работающих на газомоторном топливе, подогрев газового оборудования транспортного средства разрешается производить только с помощью горячей воды, пара или горячего воздуха.

312. На стоянку в закрытое помещение автомобили, работающие на газомоторном топливе, разрешается ставить только с исправной газовой аппаратурой, после выработки газа из системы питания (до полной остановки двигателя) производя заезд на жидком моторном топливе.

313. Транспортные средства, предназначенные для перевозки опасных грузов, должны храниться на открытых площадках, под навесами или в изолированных одноэтажных помещениях, имеющих непосредственный выезд наружу и оборудованных приточно-вытяжной вентиляцией.

314. Площадки для хранения (стоянки) транспортных средств, перевозящих опасные грузы, должны располагаться на расстоянии не менее 12 м друг от друга и от площадок для хранения (стоянки) других транспортных средств.

315. На площадке для хранения (стоянки) транспортных средств допускается хранение (стоянка) не более 50 транспортных средств.

316. Транспортные средства, требующие ремонта, должны храниться отдельно от исправных транспортных средств.

317. При хранении транспортных средств, а также агрегатов, подлежащих ремонту или списанию, должны устанавливаться специальные упоры, подставки и подкладки для исключения самопроизвольного перемещения транспортных средств и падения агрегатов.

318. При хранении транспортных средств на площадках не допускается:

устанавливать транспортные средства в количестве, превышающем план  расстановки транспортных средств, уменьшать установленное расстояние между транспортными средствами;

загромождать выездные (въездные) ворота огороженных площадок, проезды и проходы;

производить ремонтные работы на транспортных средствах;

оставлять транспортные средства с открытыми горловинами топливных баков, а также при обнаружении у них утечки топлива и масла;

заправлять автомобильные транспортные средства топливом и сливать топливо из них;

хранить топливо и тару из-под топлива и масла;

подзаряжать аккумуляторы транспортных средств.

319. При постановке трамвая (троллейбуса) на место хранения (стоянки) транспортных средств водитель трамвая (троллейбуса) должен:

затормозить трамвай (троллейбус) стояночным тормозом;

выключить электрооборудование трамвая (троллейбуса);

поставить рукоятку контроллера в нулевое положение;

снять ручку реверсора (ручку контроллера или ключи от выключателя зажигания);

снять токоприемники с контактных проводов;

опустить штанги токоприемников и закрепить их;

закрыть окна и двери кабины и салона трамвая (троллейбуса);

отключить аккумуляторную батарею.